ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

BREVIS BRASS BAND ДЛЯ МАЛЫХ

ПЛОЩАДОК И КОРПОРАТИВОВ

(без барабанов)

1.АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ЗАЛЕ

- PA.

Для проведения концерта необходима 4-х полосная (4-Way) акустическая система, обеспечивающая равномерное покрытие всего зала без искажений мощностью не менее 20Вт паспортной RMS на 1 место зрительного зала (закрытая площадка) и не менее 25 кВт при работе на открытой площадке, желательно использовать акустику фирм L-Acoustics, Meyer sound, EAW, d&b, Martin audio, JBL.

ОБЯЗАТЕЛЬНО использование сабвуферов.

- Пульт в зале FOH

MIXER:MIDAS,YAMAHA,SOUNDCRAFT,DIGICO.(Обязательно использовать цифровые пульты YAMAHA CL5, CL3, M7CL, PM5D, PM 4000,MIDAS 6,3,2,

Digidesign, Soundcraft V4,V6) 32(16*) входных канала ,4 full parametric EQ, 8 VCA group, 8 Matrix, 12 AUX (all pre/post). Обязательно подключѐнный к пульту и настроенный заранее роутер и Планшет.

- Мониторы на сцене MON.

MONITOR: Мониторы – 3. 500 Вт – 15”+1,5” или 2х12”+1,5”

желательно использовать акустику фирм L-Acoustics, Meyer sound, NEXO, EAW, d&b, Martin audio,JBL.

  - Миксы на сцене:Центральная линия и линия барабанщика(линия барабанщика заводится в его микшерный пульт(привозим сами)

- BACKLINE

  - Небольшой инструментальный ящик высотой 50-60см., выполняющий функцию столика.

  - ПОДЗВУЧКА БАРАБОНОВ:

    - Kick Outside : ShureBeta52

    - Kick Inside : ShureBeta91

-TrigMic2(привозим свой) : xlr разъем-2шт.

-Snare Top : Shure SM57 или Sinnh 904)

- Hi-Hat : Shure SM81 или AKG C1000

-Overhead 2 : Shure SM81 или AKG C1000

  - Один микрофон Shure SM58(*SM58B) на стойке типа журавль

  - ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: Необходимы различные источники питания для светового и звукового оборудования. Раздельные контуры питания обеспечиваются персоналом прокатной компании или зала, если используется стационарное местное подключение. Напряжение сети должно быть не ниже 210 В. Обязательно наличие заземления и его проверка непосредственно перед началом всех технических мероприятий.

  - МУЛЬТИКОР минимум на 12 каналов на сцене и две точки питания для подключения радиосистемы.

- ПРИМЕЧАНИЯ

Все кабели на сцене должны быть подключены до начала саундчека

- проложены так, чтобы не мешать музыкантам. По окончании саундчека они должны быть надежно закреплены к полу при помощи армированного скотча (Gaffer Tape), а в местах проходов на сцену, убраны в кабель - каналы. Всё оборудование должно быть исправно, и подготовлено не позднее 2х часов до начала концерта! Во время настройки и концерта около пульта и на сцене должны постоянно находиться технические специалисты, способные устранить любые возникающие проблемы в оборудовании и звукорежиссер принимающей стороны. Наличие запасной коммутации, стоек,держателей для микрофонов,сетевых колодок, также необходимо.При затруднениях, каждый пункт обязательно должен быть согласован отдельно. Спасибо! ВАЖНО! ДАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ

2

ДОГОВОРА О ПРОВЕДЕНИИ КОНЦЕРТА! НЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЮБОГО ПУНКТА РАЙДЕРА , МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ОТМЕНУ КОНЦЕРТА, ЛИБО, НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ!

*сноски со звездочкой отдельно обговариваются перед заказом оборудования по телефону

ВСЁ ВОПРОСЫ ПО РАЙДЕРУ И ЗАТРУДНЕНИЯМ НЕОБХОДИМО ОБСУДИТЬ С ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ, ТАК ЖЕ И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ, ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

d

3